# Блок коагуляции и флокуляции БКФ

Блок коагуляции и флокуляции БКФ предназначен для разделения отработанных буровых растворов на техническую воду и шлам при безамбарном бурении. Применяется в составе циркуляционных систем буровых установок всех классов. Работает в комплекте с центрифугой.
Блок коагуляции и флокуляции БКФ выполнен в виде модуля с утепленными двойными стенками, системой обогрева и внутренним освещением.
Состав блока коагуляции и флокуляции БКФ: емкости коагулянта, флокулянта, кислоты, контрольная емкость, смесительный трубопровод, дозировочные насосы, центробежные насосы, расходомеры, пульт управления, парокалорифер, перемешиватели.

По специальному заказу блок коагуляции и флокуляции БКФ поставляется с лабораторным отсеком.

| Технические характеристики |
| --- |
| Производительность, по отработанному раствору, м3/ч | 3-5 |
| Объем емкостей, м3: |  |
| -флокулянта | 3 |
| -коагулянта | 1 |
| -кислоты | 1 |
| Габаритные размеры, м, не более: |  |
| -длина | 6,75 |
| -ширина | 2,4 |
| -высота | 2,5 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 25 |
| Масса блока, т, не более | 7 |