МЕШАЛКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

ДВУХВАЛЬНАЯ   МГ2-4Х

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

2. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ И

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.Производительность,м3/час...............................30

2.2.Электродвигатель.......... ВРП200М8 У2,5   N=18,5 квт  n=750 об/мин

2.3.Габаритные размеры, мм........................4345х2240х1335

2.4.Масса,кг,не более..............................................3165

3.   КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ.

3.1.Мешалка в собранном виде.

3.2.Паспорт.

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  ИЗДЕЛИЯ.

4.1.Мешалка горизонтальная двухвальная состоит из следующих основных частей(см. рис.1):рамы 1,барабана 2 ,вала ведущего 4 ,вала ведомого 3, электродвигателя 5 , клиноременной передачи 11,зубчатой передачи  10, загрузочной решетки 7 , задвижки 8 , ограждения передачи 9.   В верхней части барабана 2 имеется  люк с откидной загрузочной решеткой 7,через который  загружается глина и заливается вода. Внутри барабана горизонтально расположены два вала 3 и 4 с лопастями. Вращение валов осуществляется навстречу друг другу через зубчатую передачу 10.Зубчатая передача приводится во вращение от электродвигателя 5 через клиноременную передачу 11.Для слива приготовленного раствора  служит патрубок с задвижкой 8.

5.УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1.Все наружные вращающие детали(шкивы, ремни) должны быть ограждены.

5.2.Не допускается пуск глиномешалки без ее предварительного осмотра.

5.3.Категорически запрещается очищать приемный бункер от налипшего материала или застрявших комьев во время работы глиномешалки.

5.4.При посторонних стуках следует немедленно выключить двигатель глиномешалки.

5.5.Электродвигатель и пусковая аппаратура должны быть надежно заземлены.

5.6.Пусковая и защитная аппаратура электродвигателя должна быть заключена в запирающиеся ящики.

5.7.Рабочая площадка в рабочее время должны быть освещена.

5.8.Во время работы по ремонту  и обслуживанию мельницы вывешивать на рубильниках плакат:”Не включать-работают люди!”

6.ПОДГОТОВКА ГЛИНОМЕШАЛКИ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Перед пуском глиномешалки необходимо :

освободить барабан от комьев камней и посторонних предметов,проверить плотность закрытия сливного штуцера,а также натяжение приводных ремней.

Подшипники должны быть заполнены смазкой,а сальники оптимально подтянуты.

Затем глиномешалка запускается вхолостую,чтобы установить правильность направления вращения валов и наличие каких-либо помех.

Для нормальной работы глиномешалки необходимо равномерно  ее загружать материалами.Особое внимание следует обратить на очередность загрузки мешалки. Первоначально в мешалку подается вода ,а затем глина и другие материалы.

Пуск глиномешалки рекомендуется осуществлять в следующей последовательности:

включить двигатель глиномешалки, открыть задвижку на трубопроводе, подводящем воду, отрегулировать задвижкой количество подаваемой воды, пустить питатель и установить требуемую интенсивность загрузки глины и других материалов. Количество подаваемой в мешалку глины должно соответствовать расходу воды и требуемой вязкости промывочного раствора.